Załącznik Nr 1

Technologia oraz standard wykończenia budynku mieszkalnego

wielorodzinnego z funkcją handlową i garażami  przy ul. Wojska Polskiego 15

w Piotrkowie Trybunalskim

Konstrukcja

- Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej:

-ściany nośne grubości 25 cm z pustaków ceramicznych szczelinowych

-ściany działowe grubości 8 cm z pustaków ceramicznych szczelinowych

- Ławy fundamentowe żelbetowe

- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych grubości 25 cm

- Stropy: żelbetowe

- Więźba dachowa wg projektu( krokwiowo-płatwiowa )

- Pokrycie dachu dachówką ceramiczną

- Obróbki blacharskie blacha powlekana

- Odwodnienie dachu, rynny i rury spustowe PCV

- Kominy murowane  z cegły ceramicznej pełnej

- Wentylacja: grawitacyjna

Izolacje

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian – folia izolacyjna, podłóg na gruncie – papa termozgrzewalna

- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych – powłokowa bitumiczna

- Izolacja termiczna ścian fundamentowych – styropian hydro  EPS 100 grubości 10 cm

- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian EPS 70 grubości 15 cm

- Izolacja dachu membrana paroprzepuszczalna

- Izolacja termiczna poddasza wełną mineralna 25cm +folia paroizolacyjna

Wykończenie wewnętrzne wraz z instalacjami

     Tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe w pom. suchych, w pom. mokrych tynk cem.-wap.

- Parapety wewnętrzne z PCV

- Posadzki lokali mieszkalnych - izolacja akustyczna 3cm +wylewka cementowa

- Posadzka piwnicy  - izolacja przeciwwilgociowa +wylewka cementowa

- Posadzka garaży – jw.

- Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i z zaworami i głowicami termostatycznymi

- Instalacja  wodno-kanalizacyjna i ciepłej wody bez białego montażu wraz z indywidualnym opomiarowaniem

- Instalacja gazowa doprowadzona do kuchenki gazowej i pieca gazowego kondensacyjnego

- Piec gazowy kondensacyjny- dwufunkcyjny

- Instalacja elektryczna wraz z osprzętem (gniazdka i przełączniki)

- Dostęp do sieci telefonicznej, internetowej, telewizji kablowej (oprzewodowanie)

- Instalacja domofonowa

Wykończenie zewnętrzne budynku

- Elewacja budynku jednolita, tynk silikonowy barwiony w masie

- Okna pięciokomorowe o współczynniku k=1,1

- Parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej

- Biegi klatek schodowych – płytki ceramiczne

- Stolarka drzwiowa wejściowa do klatek schodowych – aluminiowa

- Stolarka drzwiowa wewnątrz klatkowa (drzwi wejściowe do mieszkań) - antywłamaniowe

- Drzwi garażowe segmentowe

Zagospodarowanie zewnętrzne terenu

- Zagospodarowanie terenu - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu: drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie terenu.

- Przyłącza zewnętrzne: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu.

Otrzymałam/łem:

# Text boxes

# „ALGOS”

# ANDRZEJ  LASEK

## PRZEDSIĘBIORSTWO

## BUDOWLANE

97-300 Piotrków Tryb. ul. Zalesicka 94                 tel./fax.     44  /  647-14-84

NIP: 771-010-36-87     REGON: 590286640	e-mail: algosas@poczta.onet.pl