Załącznik Nr 1

Technologia oraz standard wykończenia budynku mieszkalnego

wielorodzinnego  przy ul. Wierzejskiej 21

w Piotrkowie Trybunalskim

Konstrukcja

- Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej:

-ściany nośne grubości 25 cm z pustaków ceramicznych szczelinowych

-ściany działowe grubości 12 cm z pustaków ceramicznych szczelinowych

- Ławy fundamentowe żelbetowe

- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych grubości 25 cm

- Ściany parteru murowane z bloczków betonowych grubości 25 cm

- Strop parteru - żelbetowy

- Strop Ip, IIp, IIIp – prefabrykowany kanałowy

- Obróbki blacharskie blacha powlekana

- Odwodnienie dachu, rynny i rury spustowe PCV

- Kominy murowane z pustaków wentylacyjny

- Wentylacja: grawitacyjna w lokalach mieszkalnych

- Wentylacja mechaniczna w garażu

Izolacje

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ścian – folia izolacyjna, podłóg na gruncie – papa termozgrzewalna

- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych – powłokowa bitumiczna

- Izolacja termiczna ścian fundamentowych – styropian hydro  EPS 100 grubości 15 cm

- Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian EPS 70 grubości 20 cm

- Izolacja dachu styropian laminowany papą  gr. 25cm – 69cm

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalna



Wykończenie wewnętrzne wraz z instalacjami

     Tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe w pom. suchych, w pom. mokrych tynk cem.-wap.

- Parapety wewnętrzne z PCV

- Posadzki lokali mieszkalnych - izolacja akustyczna 5cm + wylewka cementowa

- Posadzka garażu  - przemysłowa betonowa

- Biegi i podesty klatek schodowych - płytki ceramiczne

- Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i z zaworami i głowicami termostatycznymi

- Instalacja  wodno-kanalizacyjna i ciepłej wody bez białego montażu wraz z indywidualnym opomiarowaniem

- Mieszkaniowe węzły cieplne - logotermy

- Instalacja elektryczna wraz z osprzętem (gniazdka i przełączniki)

- Dostęp do sieci telefonicznej, internetowej, telewizji kablowej (oprzewodowanie)

- Instalacja domofonowa

Wykończenie zewnętrzne budynku

- Elewacja budynku jednolita, tynk silikonowy barwiony w masie

- Okna pięciokomorowe o współczynniku k=1,1

- Parapety okienne zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej

- Balkony – płytki ceramiczne

- Stolarka drzwiowa wejściowa do klatek schodowych – aluminiowa

- Stolarka drzwiowa wewnątrz klatkowa (drzwi wejściowe do mieszkań) - antywłamaniowe

- Drzwi garażowe segmentowe

Zagospodarowanie zewnętrzne terenu

- Zagospodarowanie terenu - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu: drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie i ogrodzenie terenu.

- Przyłącza zewnętrzne: centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Plac zabaw

Otrzymałam/łem:

# Text boxes

## PRZEDSIĘBIORSTWO

## BUDOWLANE

97-300 Piotrków Tryb. ul. Zalesicka 94                 tel./fax.     44  /  647-14-84

NIP: 771-010-36-87     REGON: 590286640	e-mail: algosas@poczta.onet.pl

# „ALGOS”

# ANDRZEJ  LASEK